## Slide 1
Método para moldagem e duplicação de peças em resina acrílica.
O objetivo desse trabalho é duplicar a peça esticadora de corrente, não disponível no mercado, de uma moto importada. Nesse caso só havia disponível uma delas, ainda assim, faltando um pedaço.
Será descrita uma técnica para obtenção de um modelo íntegro para moldagem e confecção de duas réplicas em resina acrílica, a serem instaladas nos lados direito e esquerdo do eixo de roda trazeiro.
A mesma técnica pode ser utilizada para duplicar emblemas não disponíveis no mercado, como a PUMA SENTADA.
Sergio Folli

## Slide 2
Método para moldagem e duplicação de peças em resina acrílica.
Figura 1: mostra o esticador faltando um terço na parte inferior.
Figura 2: moldagem da metade íntegra da peça, com ALGINATO.

## Slide 3
Obtido o molde da metade íntegra, a peça foi “girada” dentro do molde e o espaço vazio, referente à fratura, foi preenchido com cera para obtermos uma peça inteira, que servirá de padrão.

## Slide 4
Figura 1 mostra o padrão obtido com sua recuperação. O lado de baixo, que tinha encaixes, foi preenchido com cera dura, mais precisa, de cor beje e a parte de cima foi preenchida com cera rosa que tem custo muito mais baixo.
Figura 2 mostra o padrão sendo moldado, desta vez com silicone, pois faremos duas peças no mesmo molde. O alginato poderia ser usado, mas somente uma vez, por ser mais frágil (e barato).

## Slide 5
Sendo o silicone, assim como o alginato, bastante flexível, é fácil remover o padrão moldado...
Figura 1: padrão sendo removido.
Figura 2: padrão totalmente removido, deixando uma moldagem (negativo) pronta para ser preenchida com resina acrilica.

## Slide 6
A resina acrílica é preparada misturando o líquido ao pó. Para dispensar pintura, a coloração foi obtida acrescentando-se pó de grafite à mistura...

## Slide 7
A mistura tem que ser imediata e rapidamente vertida no molde.
A consistência pode ser controlada com a quantidade de líquido. Sua superfície pode ser alisada com o dedo molhado no próprio líquido da resina. Temperaturas mais altas aceleram a reação. De qualquer maneira, mesmo no frio, o tempo para preencher o molde não é longo.

## Slide 8
Completada a reação (exotérmica) a nova peça é removida do molde e
pode receber o acabamento necessário com esmeril, lixa, polimento ou pintura, conforme sua necessidade.
Observe a qualidade obtida e a coservação impecável do molde, que será usado novamente para conseguir a segunda peça igual a essa.

## Slide 9
Aspecto final das peças acabadas. Observe também a mesma técnica aplicada para duplicar emblemas da puma.
Nos emblemas, molda-se a parte externa, e seu verso será plano para ser colado, ou podem ser colocados parafusos espetados no acrilico ainda mole, para que a peça possa ser fixada numa superfície furada, com porca do lado interno.
Nas peças da moto, foi respeitado o lado interno, que encaixava no braço da suspensão, deixando plano seu lado externo.

## Slide 10
Como pode ser observado, acabei o serviço quase de noite, prejudicando qualidade da foto, mas de qualquer forma a técnica ficou registrada.
Espero ter contribuido para viabilizar a confecção do emblema
PUMA SENTADA.
Abraço, Sergio Folli
folli@apcd.org.br